Инструкция по эксплуатации          гидромолота EXTEN K500

I

Содержание

• 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

• 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 4. УСТРОЙСТВО И СОСТАВ ГИДРОМОЛОТА

4.1. Состав гидромолота Exten K 500

4.2. Состав ударного блока гидромолота Exten K 500

• 5. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

5.1. Подключение гидромолота к гидросистеме

5.2. Общий вид

5.3. Монтаж гидромолота

5.4. Демонтаж гидромолота

• 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание

6.2. Применяемое гидравлическое масло и требования к нему

6.3. Смазка

6.4. Проверка зарядки пневмокамеры азотом (N2)

6.5. Настройка предохранительного клапана

6.6. Проверка уплотнений

6.7. Проверка зазора между инструментом и втулкой инструмента

6.8. Таблица моментов затяжки

6.9. Хранение

• 7. РАБОТА

7.1. Установка инструмента

7.2. Запуск в работу

7.3. Меры безопасности

• 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

• 9. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1. Устройство для зарядки пневмоаккумулятора азотом

• 10. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА

10.1. Руководство для выбора инструмента

• 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гидравлические молоты могут применяться в качестве сменного рабочего органа на любых моделях гидравлических экскаваторов отечественного и зарубежного производства, а также других гидрофицированных машинах (погрузчиках, манипуляторах и т.п.) соответствующей массы и грузоподъёмности при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру.

Гидромолоты могут использоваться при проведении строительных, дорожных, карьерных, тоннельных и других видов работ для разрушения прочных материалов и конструкций.

При условии оснащения соответствующим сменным инструметом, гидромолоты могут быть использованы также для трамбования грунта в стеснённых условиях и для забивки в грунт стоек, столбиков и других подобных элементов.

Работа гидромолотов возможна в положении от горизонтального до вер-тикального. Диапазон температуры окружающего воздуха от -40°С до +40°С.

До начала эксплуатации гидромолотов необходимо изучить руководство по эксплуатации и приёмы безопасной работы.

При соблюдении требований настоящей инструкции изготовитель гарантирует высокопроизводительную, надежную и безопасную работу гидромолотов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Машинист (оператор) должен прочитать и полностью понять это руководство перед монтажом, работой или ремонтом гидромолота.

Это руководство должно храниться около гидромолота, и те, кто использует или руководит работой гидромолота, должны читать это руководство периодически.

Когда гидромолот передается куда-либо, это руководство должно прилагаться к нему.

Если гидромолот используется небрежно, то может произойти серьезный несчастный случай. Если это руководство потеряно или повреждено, пожалуйста, свяжитесь с нашим дилером.

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы

Большинство несчастных случаев вызвано игнорированием основных правил монтажа, работы и ремонта или пренебрежением осмотра гидромолота перед работой.

Перед работой или ремонтом этого гидромолота, убедитесь, что прочитали и полностью поняли меры предосторожности, указанные на гидромолоте или в этом руководстве.

Таблички безопасности классифицированы ниже так, чтобы пользователь мог понять предупреждения на гидромолоте или в этом руководстве.

ОПАСНОСТЬ!

Указывает на опасную ситуацию.

Этот сигнал ограничивает самую чрезвычайную ситуацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на потенциально опасную ситуацию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Указывает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к небольшой травме.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Указывает на ситуацию прямо или косвенно связанную с безопасностью персонала или защитой собственности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот гидромолот не используют для других работ, кроме перечисленных в разделе «Назначение изделия».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Соблюдайте меры предосторожности.

Соблюдение правил безопасности на месте работы

- Соблюдайте все правила, предостережения и процедуры безопасности, когда гидромолот используется или ремонтируется.

- Выполняйте работу согласно принятым нормам.

Спецодежда для безопасности

• Носите одежду, соответствующего размера, которая не будет задевать за выступы базовой машины или любого рычага.

- Носите каску, безопасную обувь и т.д. В случае необходимости, носите пыленепроницаемую маску, защитные очки и перчатки.

- Пользуйтесь шумозащитными наушниками, если чистое время работы гидромолота в течение смены превышает 4 часа.

Меры безопасности по окончании работ

- Перед тем как машинист выйдет из базовой машины, убедитесь, что гидромолот помещен на землю и двигатель базовой машины остановлен.

- Чистите оборудование и базовую машину, содержите рабочее место в порядке.

Будьте осторожным с давлением гидравлического масла

• Перед разъединением или соединением гидравлических рукавов, остановите двигатель базовой машины, сбросьте давление жидкости в рукавах (для этого поверните рычаг управления гидромолота в положение пуск 2-3 раза по 2-3 секунды) и подождите 2 минуты.

Защита от летящих кусков скалы во время работы гидромолота

• Во избежание несчастных случаев категорически запрещается при работе гидромолота оператору выходить из кабины экскаватора, открывать лобовое окно. Категорически запрещается кому-либо находиться в зоне возможного разлета осколков разрушаемого материала.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Exten K 500 |
| --- | --- |
| Масса гидромолота, кг | 275 |
| Масса экскаватора, т | 4-9 |
| Энергия удара, Дж | 850 |
| Частота ударов, уд/мин | 450-960 |
| Рабочее давление, атм | 90-130 |
| Максимальное давление, атм | 200 |
| Расход масла, л/мин | 30-50 |
| Класс чистоты применяемого гидравличе- | 14 |
| ского масла по ГОСТ 17216-71, не хуже |  |
| Рабочая длина инструмента, мм | 400 |
| Длина гидромолота без рабочего | 1040 |
| инструмента и подвески, мм |  |

4. УСТРОЙСТВО И СОСТАВ ГИДРОМОЛОТА

4.1. Состав гидромолота Exten K 500

9

| № поз | № по каталогу | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 296.01.200 (400) | Комплект щек | 1 шт. |
| 2 | ТК 296.01.100 | Ударный блок | 1 шт. |
| 3 |  | Подвеска | 1 шт. |
| 4 |  | Рабочий инструмент | 1 шт. |
| 5 |  | Болт М30 х 2-6gх240 10.9 | 2 шт. |
| 6 |  | Болт М20 х 1,5-6gх235 10.9 | 2 шт. |
| 7 |  | Гайка М30 х 2 | 2 шт. |
| 8 |  | Гайка М20 х 1,5 | 2 шт. |
| 9 |  | Шайба гровер 30Т | 2 шт. |
| 10 |  | Шайба гровер 20Т | 2 шт. |
| 11 |  | Болт М16х60 10.9 | 12 шт. |
| 12 |  | Гайка М16 10.0 DIN 985 | 12 шт. |
| 13 |  | Шайба гровер 16Т ГОСТ 6402-70 | 12 шт. |

4.4. Состав ударного блока гидромолота

5. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

5.1. Подключение гидромолота к гидросистеме

Схема показывает одну из простейших гидравлических схем в случае подключения молота к резервному распределителю базовой машины.

Запорные краны

(или быстроразъёмные соединения)

|  | Слив |
| --- | --- |
|  | Напор |
| Гидромолот | Клапан |
|  | предохранительный |

|  | Секция |
| --- | --- |
| Блок управления | гидромолота |
| гидромолотом |  |
|  | Гидрораспределитель |

Насос

Гидробак

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Если гидросхема отлична от рис. 5-1, проконсультируйтесь с про-изводителем гидромолота или изготовителем базовой машины.

5.2. Общий вид

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Проверьте линии питания на соответствие норме давления ги-дромолота.

Предохранительный клапан давления должен быть установлен, если нет предохранительного клапана на распределителе базо-вой машины.

17

Стандартный вариант установки показан на рисунке.

| ( ) | • • |
| --- | --- |
| • |  |  |
| • |  | • |

5.3. Монтаж гидромолота

ОПАСНОСТЬ!

Никогда не вставляйте вашу руку или пальцы в отверстия соединительных пальцев!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Выравнивая отверстие рукояти или перемещая ковш, убедитесь, что никого нет около рукояти или ковша базовой машины.

Опасно перемещать базовую машину во время монтажа молота. Носите ботинки безопасности, чтобы защитить ноги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы пыль, грязь, песок не попадали в гидромолот и гидросистему базовой машины.

Осуществляйте монтаж и демонтаж гидромолота на чистой горизонтальной поверхности.

- Установите гидромолот на горизонтальной поверхности на деревянных брусках.

- Демонтируйте пальцы рукояти и тяги,

снимите ковш базовой машины.

3. Переместите базовую машину к гидромолоту и совместите отверстие пальца рукояти с отверстием в монтажной плите гидромолота и затем вставьте палец рукояти.

4. После того, как палец рукояти встав-лен, выдвиньте шток гидроцилиндра ковша, подведите к отверстию монтажной плиты тягу ковша и вставьте палец тяги.

5. Остановите двигатель базовой машины, выключите гидрораспределители и спустите давление воздуха в гидравлическом баке.

6. Удалите заглушки с труб гидроразводки, находящиеся на конце рукояти, соедините гидромолот с гидроразводкой с помощью РВД.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Не допускайте утечек масла на землю.

Сохраните заглушки с труб гидроразводки и рукавов в ящике для инструментов.

Устанавливая или снимая РВД и заглушки, чистите их, полностью предохраняйте от попадания пыли и грязи, которая может попасть в гидромолот или гидросистему базовой машины.

- Откройте запорные клапаны на линиях питания молота, если они пред-усмотрены в гидроразводке (положение «Oткрыто»).

- Включите двигатель базовой машины, проверьте правильность соединения рукавов гидромолота.

- Начните разогревать базовую машину.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

В течение 5 минут после запуска двигателя работайте стрелой и рукоятью для повышения температуры рабочей жидкости в гидросистеме базовой машины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не стойте рядом с гидромолотом.

5.4. Демонтаж гидромолота

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Можно получить травму от падения пальцев или рабочего инстру-мента во время их демонтажа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Надевайте ботинки безопасности, чтобы защитить ноги.

- Установите гидромолот на чистой горизонтальной поверхности. Заблокируйте педаль тормоза основной машины.

- Остановите двигатель.

- Установите запорные клапаны в положении «Закрыто».

- Отсоедините рукава от запорных клапанов. Убедитесь, что никаких утечек в рукавах и запорных клапанах не происходит.

- Присоедините заглушки к рукавам.

- Удалите пальцы рукояти и тяги.

- Выньте рукоять из подвески гидромолота.

Положите гидромолот в сухое закрытое помещение.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Перед работой гидромолота убедитесь, что проверили следующие пункты:

Каждые 3 часа

- Добавьте смазку в буксу молота (смазка инструмента)

- Проверьте температуру масла, трубопроводы, соединения рукавов и рабочие условия.

- Проверьте надежность крепления.

Каждые 10 часов, или ежедневно

- Если на инструменте обнаружены заусенцы или задиры, они должны быть удалены.

- Проверьте давление азота в пневмокамере молота.

- Проверьте затяжку болтов подвески.

- Проверьте целостность корпуса гидромолота. В случае обнаружения трещин на элементах корпуса, необходимо остановить работу до выяснения причин и устранения повреждений.

Каждые 50 часов, или еженедельно

- Проверьте зазор между инструментом и втулкой инструмента.

- Проверьте состояние рабочего инструмента.

- Проверьте соединения и состояние РВД.

- Проверьте затяжку винтов на корпусе блока управления.

Каждые 1000 часов, или шесть (6) месяцев

- Рекомендован осмотр обслуживающим персоналом в условиях ремонтных мастерских.

- Проверить гидравлические трубы, соединения и состояние рукавов.

- Проверить состояние масляного фильтра экскаватора и стяжных болтов.

Каждые 1500 часов, или раз в 2 года

- Замените все уплотнения.

- Проверьте состояние бойка, гильзы, втулки.

6.2. Применяемое гидравлическое масло и требования к нему

Рекомендованное гидравлическое масло.

Гидравлическое масло, применяемое в базовой машине, циркулирует в

системе гидромолота. Однако, при работе гидромолотом масло нагревается намного больше, чем в режиме копания. Поэтому вязкость масла должна быть проверена.

Когда гидромолот используется непрерывно, температура масла нормализуется на определенных уровнях, в зависимости от условий работы.

Обычно, температура масла гидромолота и базовой машины находится

- пределах между 40 °С (холодное время года) и 60 °С (теплое время года). При таких температурах вязкость масла должна быть 20-40 cСT.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Параметры системы базовой машины должны регулярно проверяться. Температура масла в гидросистеме при работе молота не должна быть выше 80°С. Если температура превысит допустимые нормы, остановите оборудование и не начинайте работать до тех пор, пока масло не охладится до нужного уровня.

|  | Гидравлическое масло |
| --- | --- |
| Производитель | ISO VG 46 | ISO VG 32 |
|  | Всесезонное | Зимнее для умеренного |
|  |  | климата, всесезонное для |
|  | (для умеренного климата) |  |
|  |  | холодного климата |
| Esso | Nuto H46, Univis N46 | Nuto H32, Univis N32 |
| Shell | Tellus V46 | Tellus V32 |
| Mobile | DTE Excel 46 | DTE Excel 32 |
| Gulf | Harmony 46 | Harmony 32 |
|  | Масло МГЕ-46В | Масло ВМГЗ |
| Россия | (МГ46-В) | (МГ-15В) |
|  | ТУ 38-001347-83 | ТУ 38-101479 |

Замена масла.

Гидромолот является сложным гидравлическим устройством, в котором взаимное перемещение деталей происходит с высокими скоростями при минимальных зазорах, поэтому необходимо уделять повышенное внимание чистоте и вязкости гидравлического масла.

Загрязнение гидравлического масла может привести к повреждению де-талей не только в гидромолоте, но также и главных гидроаппаратов базовой машины. Мы рекомендуем замену масла и фильтров как показано в следующей таблице, которая определена для максимального использования

гидромолота на базовой машине.

| Гидравлическое | Первые 250 моточасов. Каждые 600 моточасов, или со- |
| --- | --- |
| масло | гласно инструкции экскаватора по меньшему показателю |
| Масляные | Первые 50 моточасов. Каждые 100 моточасов, или со- |
| фильтры | гласно инструкции экскаватора по меньшему показателю |

Требования к чистоте масла.

Масляные фильтры по тонкости фильтрации должны соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации экскаватора (базовой машины). Для работы с гидромолотом мы рекомендуем к применению в напорной магистрали фильтры с тонкостью фильтрации не ниже 10 мкм.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Чистота гидравлического масла должна быть не хуже 14 класса по ГОСТ 17216-71, видимые механические включения и вода в масле недопустимы. В противном случае, гидромолот снимается с гарантии, и претензии по его работе не принимаются.

Вязкость масла

Гидромолот не должен начинать работу, если вязкость масла превышает 1000 сСТ, и если вязкость падает до 15 сСТ.

Слишком высокая вязкость:

- Запуск затруднен

- Замедленность работы

- Неустойчивая работа гидромолота

- Опасность кавитации в насосах и гидромолоте

- Залипание золотника гидрораспределителя

- Если фильтр очень загрязнен, гидроаппараты базовой машины могут быть повреждены

Слишком низкая вязкость:

- Потеря эффективности от внутренней утечки

- Повреждения уплотнений, колец

- Ускоренное изнашивание деталей из-за сниженной эффективности смазывания

Охлаждение.

Максимально разрешенный температурный диапазон масла при непрерывном использовании гидромолота 50-80°C (120-175°F), в зависимости от вязкости масла в системе.

Поэтому необходим термометр для измерения температуры масла. Если

на базовой машине нет никакого термометра, нужно его установить. Температура масла зависит от окружающих условий, эффективности системы охлаждения, схемы подключения и от способа эксплуатации гидромолота.

Когда гидромолот используется непрерывно, необходимо иметь систему охлаждения с дополнительной функцией охлаждения по сравнению с нормальной работой в режиме копания.

Температура масла.

Нормальная рабочая температура масла -20°С +80°С. Если температура ниже, чем -20°С, масло должно предварительно подогреваться перед включением молота. Для подогрева масла базовая машина должна поработать (без действия гидромолота), пока температура масла не достигнет необходимого уровня.

Во время работы масло остается теплым. Если температура масла превысит допустимые нормы, пожалуйста, остановите оборудование и не начинайте работать до тех пор, пока масло не охладится до нужного уровня.

6.3. Смазка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Недостаточная смазка может вызвать быстрое изнашивание инструмента и втулки, а также поломку инструмента.

Смазывайте инструмент через пресс-масленку на буксе каждые 3 часа работы гидромолота.

• Ярлык смазки

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Хвостовик инструмента нужно хорошо смазать прежде, чем уста-новить в буксу.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Во избежание попадания смазки между рабочим инструментом и бойком, и, тем самым, предотвращения гидроудара и повреждения уплотнений, перед смазкой инструмент гидромолота должен быть прижат к поверхности в вертикальном положении до упора.

Применяемая смазка

| Производитель | Смазка |
| --- | --- |
| Esso | Beacon Q2 |
| Shell | Retinax AM ¦ Grease S 5826 ¦ Kuggfett ¦ Albida HLS 2 |
| Mobile | специальная смазка Mobile |
| ASPO | Molycent MP Grease |
| TEBOIL | Tebo Gear-Grease MDS |
| UNION | Texaco Molytex Grease |
| Delta | Marathon DM-3000 |
| RAMMER | TOOL GREASE, part no. 902045 |
| FUCHS | Meisselpaste |
| KENDALL | Tough TAC |
| KLUBER | Crafloscon C-SG 0 Ultra |
| LE | 3751/3752 Almagard varipurpose lubricant |
| WYNNS | GS80 |
| РОССИЯ | ГОСТ 3333-55 УСсА ¦ ГОСТ 3333-80 23258-78-СКа 2/6-23 |

6.4. Проверка зарядки пневмокамеры азотом (N2)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не стойте перед инструментом, в то время как азот заряжается в пневмокамеру молота. Азот в пневмокамере должен быть полностью спущен в случае разборки гидромолота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте только азот. Когда производится проверка или зарядка азота, корпус гидромолота должен иметь температуру окружающей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Редуктор заправочный необходимо затягивать от руки без применения ключа. Усилие затяжки редуктора заправочного не должно превышать 20 Нм (2 кг).

|  | Манометр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Игла упорная | Редуктор |  | Вентиль баллона |
|  | заправочный | Пневморукав |  |

Стравливающий

клапан

Баллон

с азотом N2

Клапан заправочный

- Открутить заглушку клапана зарядки азотом.

- Закрутить заправочный редуктор в заправочный клапан.

- Закрыть стравливающий клапан.

- Закрутить заглушку заправочного редуктора.

- Закрутить манометр.

- Нажать на иглу упорную заправочного редуктора в течение 5 секунд, на манометре отобразится давление зарядки пневмокамеры.

- Открыть стравливающий клапан для закрытия клапана зарядки азотом.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Допускается выход небольшого количества азота в течение 1 секунды. Если клапан не закрывается, выверните его полностью из корпуса, разберите и прочистите его от грязи и инородных частиц.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Если аккумулятор полностью заряжен азотом, в соответствии с пунктами (1)-(7), отсоедините редуктор от клапана зарядки пневмокамеры молота. Для корректировки давления заряженного газа в пневмокамере молота, действуйте в соответствии с пунктами: (8)-(15).

- Закрыть стравливающий клапан.

- Открутите заглушку заправочного редуктора и соедините рукавом газовый баллон с заправочным редуктором.

- Нажмите на иглу упорную заправочного редуктора, откройте кран газового баллона и доведите давление зарядки пневмокамеры до нормы (указано в таблице ниже).

- Закройте вентиль газового баллона, когда давление будет в норме, отпустите иглу упорную заправочного редуктора.

- Если давление в пневмокамере слишком велико, откорректируйте его стравливающим клапаном при нажатой игле упорной заправочного редуктора.

- Повторите пункт 6 для проверки давления.

- Повторите пункт 7 и отсоедините заправочный редуктор от гидромолота.

- Закрутите заглушку клапана зарядки азотом.

| Модель | Давление зарядки Bar |
| --- | --- |
| Exten K 500 | 16-17 |

6.5. Настройка предохранительного клапана

Устанавливаемое для гидромолота давление настройки предохранительного клапана обычно должно быть ниже, чем давление настройки основного предохранительного клапана базовой машины, и соответствовать ниже приведённой таблице.

Если давление настройки предохранительного клапана для гидромолота выше, чем в таблице: будет сокращаться срок службы главного насоса, уплотнений в гидромолоте. Если давление настройки предохранительного клапана ниже, чем в таблице: гидромолот не будет выдавать требуемых па-раметров или не будет работать.

Рекомендуемое давление настройки предохранительного клапана

| Exten K 500 | 160~180 bar |
| --- | --- |

6.6. Проверка уплотнений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заменяйте уплотнения каждые 1500 часов работы.

1. Если обнаружена какая-либо утечка масла из гидромолота, поврежденные уплотнения должны быть заменены. Иллюстрации поврежденных уплотнений смотрите на следующих рисунках:

2. Если обнаружено поврежденное уплотнение, причина повреждения должна быть найдена и устранена. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнение чрезмерной деформацией.

6.7. Проверка зазора между инструментом и втулкой инструмента

A

A

Слишком большой вследствие износа зазор между инструментом и втул-кой инструмента может вызвать повреждение или поломку: инструмента, втулки и пальцев инструмента, бойка, образованию задиров на его поверх-ности и, как следствие, появлению течи гидравлического масла.

Следующая таблица показывает максимальный зазор между инструмен-том гидромолота и втулкой инструмента.

| Модель | Максимальный износ (мм) |
| --- | --- |
| Exten K 500 | 6 |

29

6.8. Таблица моментов затяжки

- Перед началом работы гидромолота, проверьте затяжку всех болтов и гаек.

- Затяжку болтов и гаек осуществлять в соответствии с моментом, указанным в таблице.

- Использование гидромолота с ослабленными болтами и гайками приведет не только к утечке масла, но также к повреждениям резьбы и поломке болтов.

- После первых 10 часов работы, повторно затяните болты и гайки всех компонентов и секций.

Стяжки гидромолота

| Модель | Момент затяжки (Кг-м) | Фиксатор резьбы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loctite 243 |
| Exten K 500 | 30 (для М20) поз. 6 |  |
| Болты крепления монтажной плиты |  |

| Модель |  |  | Момент затяжки (Кг-м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exten K 500 |  |  |  | 30 |  |
| Моменты затяжки при сборке ударных блоков Exten K500 |
| Деталь | Кол. шт. | Момент | Фиксатор |
|  |  | (Поз.) |  | затяжки (Кг-м) | резьбы |
| Винт M14x100 8.8 ГОСТ 11738 | 8 (16) |  | 11 | Loctite 243 |
| (DIN 912) |  |  |  |  |
| Винт M20x40 10.9 ГОСТ 11738-84 | 2 (17) |  | 30 | Loctite 243 |
| (DIN 912) |  |  |  |  |
| Заглушка резьбовая с внутренним | 4 (23) |  | 4 | Loctite 270 |
| шестигранником VHR 90-3/8 ED |  |  |  |  |
| Крышка резьбовая (ТК 296.01.105) | 1 (7) |  | 30 | нет |
| Переходник G1/2 х G1/2 | 2 (18) |  | 10 | нет |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается использовать ударный гайковерт для закручивания и откручивания всех резьбовых соединений ударных блоков!

Порядок затяжки винтов крепления блока управления

Затяжка производится сначала моментом 4-5 Кг-м, затем в той же последовательности моментом 11 Кг-м.

6.9. Хранение

При перерывах в работе или после окончания работы.

Когда работа приостановлена или окончена, удалите грязь с гидромолота. Поместите базовую машину на ровное место, лучше в защищенном от осад-ков помещении, и установите гидромолот на деревянные брусья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Во избежание попадания воды внутрь гидромолота и появления коррозии бойка, запрещается оставлять гидромолот в транспортном положении - рабочим инструментом вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не трогайте рабочий инструмент, когда гидромолот только пере-стал работать, так как он может быть горячим, и существует риск получения ожога.

  - Проверьте наличие наружных утечек масла из гидравлической системы,

- также не поврежден ли инструмент.

  - Если гидромолот работает в воде (при специальном оборудовании гидромолота), вытрите остов гидромолота и наложите смазку в отверстие проушин переходной плиты.

  - Закрыть напорный и сливной штуцеры герметичными заглушками.

Когда гидромолот планируется не использовать в течение долгого времени (хранить более 5-ти дней под открытым небом или более 3-х недель в закрытом помещении).

- Выньте рабочий инструмент из буксы гидромолота.

- Выпустите азот из пневмокамеры гидромолота, затем вдвиньте поршень до упора вверх для предотвращения попадания влаги внутрь гидромолота и коррозии поршня (бойка).

- Установите инструмент и храните гидромолот в закрытом сухом, проветриваемом помещении после смазки гидромолота.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Если пренебречь вышеописанными процедурами, в корпусных деталях гидромолота скопится ржавчина, что вызовет серьезные неприятности.

32

7. РАБОТА

Для предотвращения несчастных случаев, убедитесь в исправности базовой машины перед работой гидромолотом.

7.1. Установка инструмента

Монтаж

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Можно получить травму вследствие падения инструмента во время замены. Носите безопасную обувь, чтобы защитить ноги.

- Установите гидромолот горизонтально на деревянных блоках так, чтобы блок управления был вверху.

- Удалите пружинный штифт крепления пальца инструмента, используя молоток и выколотку.

- Извлеките палец инструмента из корпуса.

- Вставьте инструмент в корпус молота.

- Вставьте палец, затем установите пружинный штифт в корпус гидромолота.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Смажьте поверхность хвостовика и поверхность соударения инструмента.

Удаление

Удаление инструмента осуществляется в обратном порядке.

7.2. Запуск в работу

Для включения гидромолота в работу необходимо установить рабочий инструмент на разрушаемый объект, действием рабочего оборудования вдавить рабочий инструмент в гидромолот до упора и запустить гидромолот.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте включение гидромолота, не прижатого к разрушаемому объекту!

7.3. Меры безопасности

1. Правила техники безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Неправильные действия или плохое обслуживание могут привести к травмам или к смерти. Убедитесь в защите от любого несчастного случая около базовой машины перед началом работы.

Осмотр

Проверьте базовую машину и гидромолот для безопасного использования и предотвращения неприятностей перед работой.

Разогрев машины

Особенно зимой или в холодном климате сначала прогрейте базовую машину перед работой молота.

Безопасное обслуживание

Перед началом работы исследуйте геологические и географические особенности участка работы и остерегайтесь земляных разломов и старых зданий.

2. Предостережения во время движения или остановки базовой машины

Движение

Во время движения гидромолот должен быть расположен горизонтально и находиться от 40 до 50 см над землей.

Предостережения при движении под наклоном

Двигаясь вниз по наклону, уменьшите обороты двигателя и расположите стрелу и рукоять от 90° до 110°.

Остановка

Когда машина остановлена, поставьте гидромолот вертикально и установите конец инструмента на землю.

3. Правила работы

- Остановите работу гидромолота, если гидравлические рукава чрезмерно вибрируют. Проверьте давление азота в аккумуляторе и пневмокамере гидромолота.

- Остановите работу гидромолота, сразу, как только объект работы разрушился. Следствием продолжения работы может быть чрезмерное изнашивание главных компонентов, или повреждение частей молота.

34

- Не используйте инструмент как рычаг. В гидромолоте может быть поврежден стяжной болт, инструмент и другие детали молота.

- Не используйте гидромолот, чтобы перемещать камни концом инструмента или корпусом гидромолота.

- Не используйте гидромолот в воде. Использование гидромолота без специального оснащения привести к разрушению гидравлических компонентов.

- Не используйте гидромолот как кирку. Такое использование может привести к повреждению металлоконструкции или резким колебаниям механизмов базовой машины.

- Не используйте гидромолот при полностью вытянутых цилиндрах стрелы и рукояти. Поддерживайте запас хода цилиндров базовой машины по крайней мере 100 мм.

- Слишком долгая работа в одном месте создаст слой каменной пыли под инструментом. Пыль ослабляет эффект воздействия. Переместите точку воздействия на объект, если объект не разрушается в течение 15 секунд. Время непрерывной работы гидромолота не должно превышать 30 сек., в противном случае происходит перегрев рабочих поверхностей в паре боек гильза, и резко повышается вероятность задиров и выхода из строя уплотнений. Время перерыва должно быть не меньше времени работы (включения).

- Работайте гидромолотом только спереди или сзади базовой машины. Не используйте гидромолот с боковых сторон базовой машины. Это может привести к опрокидыванию экскаватора, или резким разрушительным колебаниям машины.

- Соблюдайте угол наклона гидромолота. Угол наклона не должен превышать ±15° от перпендикулярного положения к разрушаемой поверхности.

- Никогда не используйте гидромолот как грузоподъемное средство. Базовая машина может опрокинуться или повредиться.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Это руководство по поиску неисправностей было подготовлено для помощи в определении вероятной причины, а затем средств по устранению неисправностей. Если произошел отказ, определите детали, как указано в таблице возможных неисправностей, и свяжитесь с нашей службой сервиса или дистрибьютором.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Просмотрите таблицу возможных неисправностей и свяжитесь с сервисной службой для проверки и ремонта любого пункта, который механик не может исправить.

Таблица возможных неисправностей и инструкция по их исправлению

| Признак | Причина | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
|  | Перепутаны РВД (напор-слив.) | Поменяйте местами РВД. |
|  | Чрезмерное давление азота в | Отрегулируйте давление азота в |
| Нет ударов | пневмокамере молота. | пневмокамере молота. |
|  | Клапан(ы) на трубопроводах закры- | Откройте клапан(ы) на трубопрово- |
|  | ты. | дах. |
|  | Нехватка масла. | Долейте масло. |
|  | Утечка или блокировка на линии. | Проверьте линии питания молота. |
|  | Засорение фильтра. | Вымойте фильтр или замените. |
|  | Низкий уровень масла в баке. | Долейте масло. |
| Маленькая |  |  |
|  | Масло испорчено или загрязнено. | Замените масло. |
| энергия |  |  |
|  |  | Свяжитесь со службой сервиса |
| удара | Плохая работа базовой машины. |  |
|  |  | базовой машины. |
|  | Утечка азота в пневмокамере. | Заполните азотом пневмокамеру. |
|  | Выход инструмента из положения | Прижмите инструмент до упора |
|  |  | действием рабочего оборудования |
|  | для взвода бойка. |  |
|  |  | базовой машины. |
| Нестабиль- | Повреждение бойка или рабочей | Свяжитесь с местным дилером. |
|  | поверхности гильзы. |  |
| ная частота |  |  |
|  | Боек движется вниз/вверх без на- | Прижмите инструмент действием |
| ударов |  |  |
|  | несения ударов по инструменту. | рабочего оборудования. |

|  | Инструмент несоответствующего | Замените инструмент. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | диаметра. |  |  |
|  | Инструмент и палец инструмента | Зачистите грубую поверхность ин- |  |
| Затруднен- | заедают при движении инструмен- |  |  |
| ное движе- | та. | струмента и пальца. |  |
| ние инстру- | Втулка инструмента и инструмент | Зачистите грубую поверхность |  |
| мента | создают препятствия перемеще- |  |  |
|  |  | втулки. |  |
|  | нию. |  |  |
|  | Деформированный инструмент и | Замените инструмент новым. |  |
|  | поверхность соударения. |  |  |
| Утечка газа | Заедание заправочного клапана. | Прочистите заправочный клапан. |  |
| из пневмока- |  |  |  |  |
|  | Повреждение кольца и/или газово- | Замените уплотнения новыми. |  |
| меры | го уплотнения. |  |  |

9. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1. Устройство для зарядки пневмоаккумулятора азотом

|  | Манометр |  |
| --- | --- | --- |
| Игла упорная | Редуктор | Вентиль баллона |
|  | заправочный |  |
|  |  | Пневморукав |

Заглушка

Баллон

с азотом N2

Кольцо

уплотнительное

| № | Наименование детали | Номер детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр |  | 1 |
| 2 | Редуктор заправочный |  | 1 |
| 3 | Заглушка |  | 1 |
| 4 | Пневморукав |  | 1 |
| 5 | Баллон с азотом | 5 литров | 1 |
| 6 | Кольцо круглого сечения |  | 1 |

10. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА

10.1. Руководство для выбора инструмента

А: Клин

• Подходит для всех видов рыхления или прокладки узких траншей на мягких/средних неоднородных грунтах.

Б: Пика коническая

- Подходит для разрушения мягких однородных грунтов.

- Вторичное дробление мягких/средних блоков.

В: Пика тупая

• Подходит для разрушения негабаритных скальных глыб высокой твердости.

Г: Пика пирамидальная

• Наиболее универсальный и эффективный тип инструмента для разрушения бетона, асфальтовых покрытий, мёрзлых грунтов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещено осуществлять наварку защитных слоев на рабочий инструмент, т.к. при нагревании инструмент теряет свою износостойкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Правильный выбор наиболее подходящего инструмента для определенной работы является принципиально важным не только для увеличения производительности гидромолота, но также и для продолжительности службы инструмента.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу гидромолота в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации. Гарантия на щеки (корпус), детали крепления (винты, болты, гайки, шайбы), уплотнения, включая уплотнительные кольца– 6 месяцев. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся де-тали: втулка цельная рабочего инструмента, шайба упорная, палец инструмента, штифт пружинный, а также на детали металлоконструкции, подверженные естественному износу.

Поставщик не несет ответственности в случаях:

- использования гидромолота не по назначению или на базовых машинах, несоответствующих по техническим характеристикам;

- использования гидромолота на неисправных базовых машинах;

- неправильного обслуживания или использования;

- недостаточного технического обслуживания;

- применения нерекомендуемых масел и смазочных материалов;

- несоблюдения требований к чистоте и вязкости гидравлического масла;

- самостоятельного несогласованного с изготовителем изменения конструкции гидромолота;

- повреждений, связанных с применением запасных частей, изготовленных другими производителями;

- повреждения базовой машины (экскаватора) от некомпетентного использования гидромолота.

Примечание: предприятие-изготовитель имеет право вносить в конструкцию гидромолота непринципиальные изменения, не отраженные в руководстве по эксплуатации.